## Slide 1: 利用FLUKA/MCNPX计算光核反应的产率
白世伟
2025年7月19日

## Slide 2
基于FLUKA / MCNPX的产率评估
辐射防护评估
  伽马能谱
  中子能谱

## Slide 3
1.1 韧致辐射238U(e, γ)产生的γ射线能谱
光核反应条件：电子束能量Ee = 50 MeV，半径r = 0.5 cm；238U靶呈圆柱型，半径R = 1 cm，高度H = 5 cm。
从模拟程序来看，两个蒙卡程序的γ射线能谱形状一致。由于FLUKA中运行的粒子数事件为1.0E8，因此能谱的计数涨落较小。下一步将提取发生光核裂变的γ射线，高效模拟光核裂变产生的放射性核素产额。
MC Code | FLUKA-4.5.0 | MCNPX-LLNL | MCNPX-ENDF
产率比 | 0.751162 | 0.771453 | 0.771220

## Slide 4
1.2 238U(γ, f)光核裂变对应的γ射线位置分布和方向分布
利用FLUKA计算发生光核裂变反应对应的光子位置和方向
发生光核裂变的光子位置分布
发生光核裂变的光子方向分布
沿着电子束的方向，绝大部分韧致辐射的光子前向发射，在0-2 cm范围内发生光核裂变，并产生放射性核素。

## Slide 5
1.3 238U(γ, f)光核裂变对应的γ能谱
MC Code | FLUKA-4.5.0 | MCNPX-IAEA/PD-2019
产率比 | 3.8×10-3 | 4.0×10-3
选择FLUKA-4.5.0和基于IAEA/PD-2019数据库的MCNPX精细计算光致裂变的光子能谱，并作为(γ, f)反应的输入，从而提高计算效率(3个量级)。
分别用FLUKA和MCNPX得到统计涨落较低的光致裂变光子能谱(36小时数据)：
基于IAEA/PD-2019的MCNPX计算在10-15 MeV能区存在明显的共振结构；
FLUKA给出的结果相对平滑；
下一步：
1. FLUKA从电子源开始计算产额(计算时间巨长)；
2. 以伽马作为源，利用FLUKA计算放射性核素产率(计算时间减少3个数量级)；
3. 以伽马作为源，利用Bohr-substitution models计算放射性核素产率(计算时间较快)。
36小时数据

## Slide 6
1.4 238U(e, f)光核裂变的核素产率—FLUKA
电子束: Ee = 50 MeV, Ie = 2 mA
50小时数据，输运电子数目2×108
Nuclei | This work (/s) | From cjw (/s)
60Ca | — | 3.81×10−2
78Zn | 1.38×1010 | 2.08×109
94Kr | 6.84×1011 | 7.28×1010
132Sn | 9.59×1010 | 4.66×1010
138Sn | 6.25×107 | 1.41×106
142Xe | 2.83×1011 | 1.61×1011
146Cs | 6.54×1010 | 2.98×1010

## Slide 7
1.5 238U(γ, f)光核裂变的核素产率—FLUKA
γ能谱(36小时数据)来自基于FLUKA-4.5.0数据库的FLUKA计算
Nuclei | This work (/s) | From cjw (/s)
60Ca | — | 3.81×10−2
78Zn | 2.57×109 | 2.08×109
94Kr | 1.28×1011 | 7.28×1010
132Sn | 1.87×1010 | 4.66×1010
138Sn | 1.52×107 | 1.41×106
142Xe | 5.42×1010 | 1.61×1011
146Cs | 1.29×1010 | 2.98×1010
528小时数据，输运光子数目1.1×109

## Slide 8
1.6 238U(γ, f)光核裂变的核素产率—Bohr-substitution models
γ能谱(36小时数据)来自基于FLUKA-4.5.0数据库的FLUKA计算
Nuclei | This work (/s) | From cjw (/s)
60Ca | 6.59×10−2 | 3.81×10−2
78Zn | 3.46×108 | 2.08×109
94Kr | 3.30×1010 | 7.28×1010
132Sn | 2.65×1010 | 4.66×1010
138Sn | 1.97×106 | 1.41×106
142Xe | 1.06×1011 | 1.61×1011
146Cs | 2.15×1010 | 2.98×1010

## Slide 9
1.7 238U(γ, f)光核裂变的核素产率—Bohr-substitution models
γ能谱(36小时数据)来自基于IAEA/PD-2019数据库的MCNPX计算
Nuclei | This work (/s) | From cjw (/s)
60Ca | 7.79×10−2 | 3.81×10−2
78Zn | 3.76×108 | 2.08×109
94Kr | 3.46×1010 | 7.28×1010
132Sn | 2.79×1010 | 4.66×1010
138Sn | 2.07×106 | 1.41×106
142Xe | 1.11×1011 | 1.61×1011
146Cs | 2.27×1010 | 2.98×1010

## Slide 10
1.8 光核裂变的核素产率总结
Nuclei | FLUKA 238U(e, f) | FLUKA 238U(γ, f) | FLUKA 238U(γ, f) | MCNPX 238U(γ, f) | From cjw (/s)
60Ca | — | — | 6.59×10−2 | 7.79×10−2 | 3.81×10−2
78Zn | 1.38×1010 | 2.57×109 | 3.46×108 | 3.76×108 | 2.08×109
94Kr | 6.84×1011 | 1.28×1011 | 3.30×1010 | 3.46×1010 | 7.28×1010
132Sn | 9.59×1010 | 1.87×1010 | 2.65×1010 | 2.79×1010 | 4.66×1010
138Sn | 6.25×107 | 1.52×107 | 1.97×106 | 2.07×106 | 1.41×106
142Xe | 2.83×1011 | 5.42×1010 | 1.06×1011 | 1.11×1011 | 1.61×1011
146Cs | 6.54×1010 | 1.29×1010 | 2.15×1010 | 2.27×1010 | 2.98×1010
Bohr-substitution models

## Slide 11
2.1 辐射防护评估—伽马能谱
Z (cm)
X (cm)
Photon Energy (GeV)
Counts
MC Code | FLUKA-4.5.0
产率比 | 0.751162
总光子数：Ip = 1.47×1017

## Slide 12
2.2 辐射防护评估—中子能谱
Z (cm)
X (cm)
Neutron Energy (GeV)
Counts
MC Code | FLUKA-4.5.0
产率比 | 2.02×10−3
总中子数：In = 3.97×1014

## Slide 13
谢谢！